## Slide 1
DTM Factory Kit
nRF52840 Dongle 기반 Direct Test Mode 자동 RX 검사 패키지
nRF52840 Dongle | Bluetooth Direct Test Mode | Standalone Distribution

## Slide 2
1. 배경 & 목적
기존: nRF Connect Desktop의 Direct Test Mode 앱 + 별도 SDK 설치 필요
  작업자 PC마다 환경 구축이 필요해 라인 투입 지연
  DUT TX 제어와 RX 측정이 분리되어 수동 운용
목표: 별도 SDK 없이 nRF Dongle만 꽂으면 동작하는 단독 패키지
  자동 RX 측정 + DUT 제어(SSH/Ethernet) 통합 GUI
  실패 자동 감지 / 로그 수집 / 결과 그래프화
  Standalone(외부 TX 장비) 모드 지원

## Slide 3
2. 시스템 구조
PC (Windows)
  run_gui.bat -> tools\dtm_rx_runner.py (Tkinter GUI)
  dut_control.py (paramiko SSH + TCP 20000 reboot 프레임)
  bin\nrfutil.exe (DFU 플래시)
Dongle (nRF52840)
  DTM 펌웨어 + Legacy USB CDC-ACM 'Nordic DTM USB'
  19200 8N1, Bluetooth 2-wire DTM 프로토콜
DUT (Test Sample)
  SSH: bt_tx_test_39ch.sh / bt_test_off.sh
  TCP 20000: KU 바이너리 reboot 프레임
  /var/data/btman/bt_test.log, bt_bootstrap.log

## Slide 4
3. 배포 패키지 구성
dtm_factory_kit/
  flash_dongle.bat nRF52840 Dongle DFU 플래시
  run_gui.bat RX 테스트 GUI 실행 (pip 자동 설치)
  README.md, CHANGELOG.md 사용·이력 문서
  bin/nrfutil.exe Nordic 통합 도구 (내장)
  firmware/dtm_dongle.zip dongle DFU 패키지
  tools/dtm_rx_runner.py 통합 GUI
  tools/dut_control.py DUT 제어 라이브러리 (+ CLI)
  tools/private_key.pem OpenSSH 키 (선택)
한 폴더만 압축 해제 → 즉시 사용 (Python 3.8+ 외 추가 설치 불필요)

## Slide 5
4. GUI 주요 기능
메인 버튼: START RX TEST / END RX TEST / REBOOT DUT / DTM Reset / Open CSV
AUTO 행: Iterations, RX duration, Cooldown, AUTO RUN, AUTO RUN (no reboot), STOP, Plot CSV
Mode Switch: DUT-LINK <-> STANDALONE (dongle only) 토글
  Standalone 시 AUTO/REBOOT 버튼 자동 숨김
결과: D:\factory\YY-MM-DD\rx_result.csv 자동 저장
그래프: matplotlib 있으면 라인+평균선, 없으면 Tk 캔버스 폴백

## Slide 6
5. 자동 실패 감지 & 로그 수집
AUTO 루프 중 다음 조건에서 즉시 중단 + 아티팩트 수집
  rx_count == 0 (DUT TX 미발생 / FW crash 의심)
  bt_test.log 에서 [ERROR][BT] 검출
  bt_bootstrap.log 에서 'Fail, total boot time' 검출
  로그에서 firmware-crash 시그니처 ff fd 01 08 55 00 검출
수집 절차:
  SFTP로 /var/data/btman/bt_test.log, bt_bootstrap.log 다운로드
  analyze_dut_logs() 가 매칭 라인을 quote 하여 출력
  SSH cat /proc/tty/driver/serial 결과로 serial 상태 확인
  D:\factory\YY-MM-DD\logs\HHMMSS_iterN_<reason>\FAILURE_SUMMARY.txt 작성

## Slide 7
6. 절감 내용 & 효과
항목 | 기존 | DTM Factory Kit | 효과
환경 셋업 | nRF Connect Desktop + SDK 설치 (~30 min/대) | zip 해제 후 실행 (<2 min) | 초기 셋업 -90% 이상
RX 1회 측정 | 수동 (DUT TX 시작 → 앱에서 RX → 결과 기록) | 버튼 1회 (START/END) | 조작 단계 5→1, 휴먼 에러 감소
반복 1000회 실행 | 수동 반복 / 자체 스크립트 필요 | AUTO RUN + STOP, CSV 자동 적재 | 야간 무인 평가 가능
실패 분석 | 재현 → 수동 로그 수집 (10~30 min) | 자동 정지 + 로그 다운로드/분석 | 분석 시간 -80%
외부 TX 장비 연동 | 별도 툴 필요 | Standalone 스위치로 즉시 전환 | 검사 환경 유연성 향상
결과 시각화 | Excel 수작업 | Plot CSV 버튼 (라인+평균) | 리뷰 즉시성

## Slide 8
7. 작업 흐름 비교 (Before / After)
BEFORE
  1) SDK / nRF Connect 설치 2) DTM 앱 실행 3) DUT TX 수동 4) 채널 별 측정
  5) 결과를 별도 시트에 기록 6) 실패 시 수동 SSH 로 로그 수집
AFTER
  1) flash_dongle.bat (최초 1회) 2) run_gui.bat
  3) AUTO RUN 또는 START/END 버튼 4) CSV/그래프 자동
  5) 실패 자동 정지 + bt_test.log/bt_bootstrap.log/serial 덤프 자동 수집

## Slide 9
8. 기술적 포인트
Persistent SSHSession 도입으로 매 명령마다 핸드셰이크 제거
reboot_dut(): reboot 이후 TimeoutError를 정상으로 처리 → 안정적 무한 루프
fire-and-forget bt_tx_test_39ch.sh 실행 + 3s startup_delay → RX 윈도우 보장
fetch_dut_logs (SFTP) + analyze_dut_logs (텍스트/바이너리 패턴) 일체화
Plot CSV: matplotlib 또는 순수 Tk Canvas 폴백 → 클린 PC에서도 그래프 가능
Standalone 모드: SSH/이더넷 호출 전부 no-op 처리, AUTO 버튼 동적 숨김

## Slide 10
9. 향후 개선 후보
bt_bootstrap.log STOP 문자열 감지 자동 정지 옵션 토글화
채널별 RX 결과 분리 / 멀티 그래프
DUT IP, SSH 사용자, 기본 채널을 config.ini로 외부화
GUI 로그를 파일로도 동시 저장 (logs/YYYY-MM-DD.log)
GitHub Release 태깅 자동화 (gh release create)